# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский й Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Васильевка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Шенталинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Шенталинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Шенталинский и сельского поселения Васильевка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Шенталинский, бюджета сельского поселения Васильевка;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Васильевка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.02.2010 г. № 329;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка  муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Шенталинский, объектов местного значения сельского поселения Васильевка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Васильевка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Васильевка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Васильевка. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Васильевка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Васильевка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Васильевка, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Васильевка на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Васильевка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Васильевка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Васильевка,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Васильевка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Васильевка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Васильевка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Васильевка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Васильевка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Васильевка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Васильевка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Васильевка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Васильевка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Васильевка IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Шенталинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области:

- Реконструкция железной дороги федерального значения магистрального типа «Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | на востоке деревни Новое Поле | строительство | 2033 |  | 2,9 | площадь спортивного зала 150 кв.м, спортивные площадки площадью 2 га, баня-сауна на 7 помывочных мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Детская игровая площадка | деревня Васильевка, ул. Школьная | строительство | 2033 |  | 0,2 |  |  |
| 3. | Плоскостное спортивное сооружение | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 |  | 0,97 |  |  |
| 4. | Спортивная площадка | деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | строительство | 2033 |  | 0,2 |  |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | 1 |  |  |
| 6. | Спортивная площадка | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | 0,75 |  |  |
| 7. | Детская игровая площадка | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | - | 0,3 |  |  |
| 8. | Спортивная площадка | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 | - | 0,5 |  |  |
| 9. | Спортивная площадка | село Смагино, площадка № 4 | строительство | 2033 | - | 0,5 |  |  |
| 10. | Детская площадка | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,15 |  |  |
| 11. | Плоскостные спортивные сооружения | село Сенькино, ул. Заречная | строительство | 2033 |  | 1 |  |  |
| 12. | Спортивные площадки | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Советская | строительство | 2033 |  | 1 |  |  |
| 13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 |  | 0,5 | тренажерный и универсальные залы общей площадью 200 кв.м, ванна бассейна площадью 200 кв.м |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Культурно-досуговый центр | деревня Васильевка, ул. Школьная, 3 | реконструкция | 2033 | - | - | 300 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Культурно-досуговый центр | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  |  | 30 мест |  |
| 3. | Объект культурно-досугового назначения | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Привокзальная | реконструкция | 2033 |  |  | 30 мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Озелененный бульвар | деревня Васильевка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | протяженность 800 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 | - | 0,1 |  |  |
| 3. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Полевая | строительство | 2033 | - | 0,2 |  |  |
| 4. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Центральная | строительство | 2033 |  | 0,25 |  |  |
| 5. | Сквер | деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | строительство | 2033 |  | 0,15 |  |  |
| 6. | Пляжная зона | на северо-западе за границей деревни Аделаидовка | строительство | 2033 |  | 2,1 |  |  |
| 7. | Озелененный бульвар | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 |  | - | протяженность 200 м |  |
| 8. | Сквер | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 |  | 0,7 |  |  |
| 9. | Пляжная зона | на северо-востоке села Новое Суркино | строительство | 2033 | - | 1,2 |  |  |
| 10. | Зона отдыха | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 2 |  |  |
| 11. | Парковая зона | на севере села Смагино | строительство | 2033 |  | 1,6 | с пляжем |  |
| 12. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  | 1 | с пляжем |  |
| 13. | Озелененный бульвар | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  |  | протяженность 100 м |  |
| 14. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  | 0,7 | с пляжем |  |
| 15. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | 1 | с пляжем |  |
| 16. | Парковая зона | на востоке села Старое Суркино | строительство | 2033 |  | 1,5 | с пляжем |  |
| 17. | Сквер | село Старое Суркино, ул. Школьная | строительство | 2033 |  | 0,45 |  |  |
| 18. | Сквер | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 |  | 0,66 |  |  |
| 19. | Парковая зона | село Сенькино, ул. Заречная | строительство | 2033 |  | 1,5 | с пляжем |  |
| 20. | Сквер | село Сенькино, ул. Молодежная | строительство | 2033 |  | 0,16 |  |  |
| 21. | Сквер | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Нижняя | строительство | 2033 |  | 0,38 |  |  |
| 22. | Сквер | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Переездная | строительство | 2033 |  | 0,29 |  |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 | 0,5 | - | бытовое обслуживание – 4 рабочих места, парикмахерская, прачечная на 30 кг белья в смену, химчистка на 2,5 кг белья в смену, баня на 7 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 2. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,15 | - | бытовое обслуживание – 4 рабочих места, парикмахерская, прачечная на 30 кг белья в смену, химчистка на 2,5 кг белья в смену |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | деревня Васильевка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,371 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 2,463 |  |  |
|  |  | ул. Садовая, на востоке за границей деревни |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2. | Водопроводные сети | село Новое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,822 |  |  |
| 3. | Водопроводные сети | село Сенькино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Молодежная |  |  | 1,597 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |
| 4. | Водопроводные сети | село Смагино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Никольская |  |  | 2,479 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,467 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,37 |  |  |
| 5. | Водопроводные сети | село Старое Суркино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная, ул. Молодежная | строительство | 2033 | 0,726 |  |  |
|  |  | ул. Школьная | строительство | 2033 | 0,93 |  |  |
| 6. | Водозабор | на востоке за границей деревни Васильевка | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 124 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 7. | Водозабор | на юго-западе за границей села Сенькино | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 87 куб.м |  |
| 8. | Водозабор | на севере села Смагино | строительство | 2033 | - | увеличение производительности на 155 куб.м |  |
| 9. | Водозабор | на севере села Новое Суркино | строительство | 2033 |  | увеличение производительности на 120 куб.м |  |
| 10. | Водозабор | на северо-востоке села Старое Суркино | строительство | 2033 |  | увеличение производительности на 87 куб.м |  |
| 11. | Водонапорная башня | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  | 50 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 10 м от объекта |
| 12. | Резервуар | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Привокзальная | строительство | 2033 |  | 2 резервуара объемом по 50 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | село Смагино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Лесная |  |  | 0.82 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,6 |  |  |
| 2. | Газопровод высокого давления | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 | 0,04 |  |  |
| 3. | Газопровод низкого давления | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 | 2,44 |  |  |
| 4. | Газопровод высокого давления | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | 0,13 |  |  |
| 5. | Газопровод низкого давления | село Новое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,61 |  |  |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 0,86 |  |  |
| 6. | Газопровод низкого давления | деревня Вязовка, ул. Луговая, ул. Московская | строительство | 2033 | 2,16 |  |  |
| 7. | Газопровод высокого давления | деревня Вязовка, ул. Московская | строительство | 2033 | 0,06 |  |  |
| 8. | Газопровод высокого давления | село Старое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Газопровод низкого давления | село Сенькино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,8 |  |  |
| 10. | Газопровод низкого давления | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Нижняя, ул. Садовая, ул. Советская | строительство | 2033 | 0,95 |  |  |
| 11. | Газопровод низкого давления | в центре деревни Новое Поле | строительство | 2033 | 0,25 |  |  |
| 12. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | деревня Вязовка, ул. Московская | строительство | 2033 |  | производительность до 60 куб.м/час. | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 13. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 |  | производительность до 140 куб.м/час. |  |
| 14. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | производительность до 180 куб.м/час. |  |
| 15. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Смагино, ул. Школьная | строительство | 2033 |  | производительность до 430 куб.м/час. |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплектные трансформаторные подстанции | деревня Васильевка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт. |  |
|  |  | ул. Больничная |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт. ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт. |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Смагино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 3 | строительство | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
|  |  | восточная часть населенного пункта | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 3. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Новое Суркино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 2 | строительство | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-4шт. |  |
|  |  | восточная часть населенного пункта | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Комплектные трансформаторные подстанции | Деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 5. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Старое Суркино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт. |  |
|  |  | ул. Центральная | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт. |  |
| 6. | Комплектные трансформаторные подстанции | деревня Новое Поле ул. Новопольская | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт. |  |
| 7. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Сенькино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | за южной границей населенного пункта, ул. Заречная | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
|  |  | ул. Центральная | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 8. | Комплектные трансформаторные подстанции | деревня Вязовка ул. Луговая | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 9. | Воздушные линии электропередачи | деревня Васильевка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,03 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | ул. Больничная |  |  | 0,4 | напряжение – 10 кВ |  |
| 10. | Воздушные линии электропередачи | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | 0,45 | напряжение – 10 кВ |  |
| 11. | Воздушные линии электропередачи | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 | 0,75 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Ящики кабельные | село Сенькино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 5 |  |  |  | тип – ЯКГ -20 |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  |  | тип – ЯКГ -10, 1 шт. тип – ЯКГ -20, 1 шт. |  |
| 2. | Ящики кабельные | село Старое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  | тип – ЯКГ -20 |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  |  | тип – ЯКГ -20, 2 шт. |  |
| 3. | Ящики кабельные | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 |  | тип – ЯКГ -20, 3 шт. |  |
| 4. | АТСК 50/200 | деревня Васильевка, ул. Школьная, 2 | реконструкция | 2033 |  | увеличение емкости на 70 номеров |  |
| 5. | АТСК 50/200 | село Сенькино, ул. Молодежная, 2г | реконструкция | 2033 |  | увеличение емкости на 40 номеров |  |
| 6. | АТСК 50/200 | село Старое Суркино, ул. Центральная, 2 | реконструкция | 2033 |  | увеличение емкости на 40 номеров |  |
| 7. | Кабель связи | деревня Васильевка, ул. Школьная, ул. Полевая, площадка №1 | строительство | 2033 | 1,8 |  |  |
| 8. | Кабель связи | село Старое Суркино ул. Школьная ул. Центральная | строительство | 2033 | 1,5 |  |  |
| 9. | Кабель связи | село Сенькино, ул. Заречная, ул. Молодежная | строительство | 2033 | 2 |  |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Васильевка, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 1,2 | главная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 | поселковая дорога |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Больничная |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 0,5 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 0,3 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Молодежная | строительство |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | от ул.Молодежной до западной границы |  |  | 0,526 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 0,538 | второстепенная дорога |  |
|  |  | второстепенные улицы |  |  | 1,044 | второстепенная дорога |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Старое Суркино, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 1 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Луговая |  |  | 1 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 2 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Центральная | строительство |  | 0,55 | основная дорога |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,57 | основная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 1,14 | второстепенная дорога |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Смагино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Никольская |  |  | 0,3 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Никольская | реконструкция |  | 2 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 1 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Лесная |  |  | 1 | второстепенная дорога |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,13 | основная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 1,92 | второстепенная дорога |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,3 | основная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 0,3 | второстепенная дорога |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Старое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,4 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Центральная | реконструкция |  | 2,0 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 1,0 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 2,0 | второстепенная дорога |  |
|  |  | дорога от западной границы н.п. до деревни Новое Поле |  |  | 0,45 | поселковая дорога |  |
|  |  |  |  |  | 0,45 | главная дорога |  |
|  |  | улица, соединяющая ул. Молодежная и ул. Центральная |  |  | 0,3 | второстепенная дорога |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Новое Поле, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Новопольская |  |  | 1,3 | главная дорога |  |
|  |  | дорога от села Старое Суркино до восточной границы н.п. |  |  | 0.25 | поселковая дорога |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Вязовка, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая |  |  | 2 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Московская |  |  | 2 | основная дорога |  |
|  |  | от ул. Луговая до ул. Московская |  |  | 0,34 | основная дорога |  |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | железнодорожная станция Шелашниково, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Привокзальная |  |  | 2 | главная дорога |  |
|  |  | ул. Переездная |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Нижняя |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,5 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 0,5 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Нижняя | строительство |  | 0,17 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,28 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 0,45 | второстепенная дорога |  |
| 8. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | реконструкция | 2033 | 2 | главная дорога |  |
| 9. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Сенькино, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 1,5 | главная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 | основная дорога |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 1 | основная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 1 | второстепенная дорога |  |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 1,3 | основная дорога |  |
|  |  |  |  |  | 0,7 | второстепенная дорога |  |
| 10. | Автомобильный мост | деревня Васильевка, в том числе: | строительство | 2033 |  | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования |  |
|  |  | на северо-востоке деревни через ручей Яндава |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная через р. Большой Суруш |  |  |  |  |  |
| 11. | Автомобильный мост | село Новое Суркино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная, через ручей Яндава | реконструкция |  |  |  |  |
| 12. | Автомобильный мост | село Старое Суркино, от восточной границы села по направлению к деревне Новое Поле через р. Хмелевка | строительство | 2033 |  |  |  |
| 13. | Автомобильный мост | село Сенькино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная через р. Большой Суруш |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная через р. Большой Суруш | реконструкция |  |  |  |  |
| 14. | Автомобильный мост | село Смагино, в том числе: |  | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Никольская через р. Хмелевка | реконструкция |  |  |  |  |
|  |  | на юге села через р. Хмелевка | строительство |  |  |  |  |
|  |  | на центре села через р. Хмелевка | реконструкция |  |  |  |  |
| 15. | Автомобильный мост | деревня Вязовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | на севере деревни через р. Большой Суруш |  |  |  |  |  |
|  |  | в центре деревни через р. Большой Суруш |  |  |  |  |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                        и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | северо-восточнее за границей деревни Васильевка | реконструкция | 2033 | - | 0,9 | расширение на 0,45 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | на юге деревни Васильевка, ул.Центральная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | на северо-востоке села Новое Суркино | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 3. | Пожарный пирс | село Смагино, ул. Школьная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 4. | Пожарный пирс | на востоке села Старое Суркино | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 5. | Пожарный пирс | село Сенькино, ул. Центральная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 6. | Пожарный пирс | в центре деревни Вязовка | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения                                                                от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Берегоукрепительное сооружение | на востоке села Сенькино | реконструкция | 2033 |  | плотина | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Берегоукрепительное сооружение | на востоке села Новое Суркино | реконструкция | 2033 |  | плотина |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Шенталинский, объектах местного значения сельского поселения Васильевка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 427,30 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 40 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, с размещением центра внешкольного образования на 10 мест и спортивного зала площадью 162 кв.м в деревне Васильевка, ул. Больничная, 2-2(реконструкция); - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 50 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, с размещением центра внешкольного образования на 10 мест в селе Старое Суркино, ул. Школьная, 1 (реконструкция); - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 16 мест, в селе Сенькино, ул. Молодежная, 18 (реконструкция); - спортивная площадка площадью 0,3 га при общеобразовательной организации в селе Старое Суркино, ул. Молодежная (реконструкция); - спортивный зал площадью 162 кв.м при общеобразовательной организации в селе Сенькино, ул. Молодежная,18 (реконструкция). - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, в селе Новое Суркино, площадка № 2; - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, в селе Смагино, площадка № 3; - образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 5 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 5 мест, на железнодорожной станции Шелашникова, ул. Привокзальная. объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс на востоке села Старое Суркино; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) деревня Вязовка, ул. Московская; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) деревня Васильевка, площадка № 1; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) село Смагино, ул. Школьная; - комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка, площадка № 1; - комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, площадка № 2; - комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, восточ.часть (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции деревня Аделаидовка, ул.Аделаидовская (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции село Старое Суркино, ул.Молодежная (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции село Новое Поле, ул.Луговая (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции деревня Вязовка, ул.Центральная (реконструкция); - ящики кабельные село Сенькино, площадка № 5; - ящики кабельные село Сенькино, ул. Молодежная; - ящики кабельные село Старое Суркино, ул. Центральная; - ящики кабельные село Старое Суркино, ул. Школьная; - ящики кабельные деревня Васильевка, площадка № 1. |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Васильевка планируется на следующих площадках: на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 1, расположенной в западной части деревни общей площадью проектируемой территории 11,07 га, планируется размещение 51 индивидуальный жилой дом, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7650 кв.м, расчётная численность населения – 153 человека. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Аделаидовка планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки: - по ул. Аделаидовская общей площадью проектируемой территории 1,21 га, планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 750 кв.м, расчётная численность населения – 15 человек; Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Новое Суркино планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 4,09 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2850 кв.м, расчётная численность населения – 57 человек: - по ул. Заречная планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов; - по ул. Луговая планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов; - по ул. Центральная планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов; - в восточной части села планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов. 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 2, расположенной в западной части села общей площадью проектируемой территории 9,64 га, планируется размещение 52 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7800 кв.м, расчётная численность населения – 156 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Смагино планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 4,79 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2850 кв.м, расчётная численность населения – 57 человек: - по ул. Школьная планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов; - по ул. Лесная планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов; - по ул. Никольская планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов. 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 3, расположенной в юго-западной части села общей площадью проектируемой территории 11,79 га, планируется размещение 68 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 10200 кв.м, расчётная численность населения – 204 человека; - на площадке № 4, расположенной в восточной части села общей площадью проектируемой территории 4,77 га, планируется размещение 21 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3150 кв.м, расчётная численность населения – 63 человека. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Старое Суркино планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 7,12 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6000 кв.м, расчётная численность населения – 120 человек: - по ул. Центральная планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов; - между ул. Школьная и ул. Молодежная планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов; - на северо-западной части села планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Новое Поле планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки: - по ул. Новопольская общей площадью проектируемой территории 7,12 га, планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 750 кв.м, расчётная численность населения – 15 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сенькино планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки: - общей площадью проектируемой территории 4,06 га, планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2700 кв.м, расчётная численность населения – 54 человека. 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 5, расположенной в северо-восточной части села общей площадью проектируемой территории 3,73 га, планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Вязовка планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки: - общей площадью проектируемой территории 6,72 га, планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчётная численность населения – 33 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года на железнодорожной станции Шелашниково планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки: - общей площадью проектируемой территории 8,43 га, планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3750 кв.м, расчётная численность населения – 75 человек. |
| Общественно-деловые зоны | 12,47 | 0,8-1,0 | 2,4-3,0 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - центр социального обслуживания в деревне Васильевка, ул. Больничная; - аптечный отдел при офисе врача общей практики в деревне Васильевка, ул. Больничная; - фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену с аптечным отделом в селе Новое Суркино, ул. Центральная, 2 (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт в селе Смагино, площадка № 3; - фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену с аптечным отделом в селе Старое Суркино, ул. Центральная, 26 (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену с аптечным отделом в селе Сенькино, ул. Молодежная, 3-1 (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт на 5 посещений в смену на железнодорожной станции Шелашниково, ул. Привокзальная (реконструкция); - пансионат для престарелых на 50 мест в западной части деревни Васильевка. объекты местного значения сельского поселения: - культурно-досуговый центр деревня Васильевка, ул. Школьная, 3 (реконструкция); - культурно-досуговый центр село Смагино, площадка № 3; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания деревня Васильевка, ул. Больничная; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания село Старое Суркино, ул. Центральная; - АТСК 50/200 деревня Васильевка, ул. Школьная, 2 (реконструкция); - АТСК 50/200 село Старое Суркино, ул. Центральная, 2 (реконструкция); - АТСК 50/200 село Сенькино, ул. Молодежная, 2г (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка; - комплектные трансформаторные подстанции село Смагино, площадка № 3; - комплектные трансформаторные подстанции село Старое Суркино, ул.Центральная (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, площадка № 2; - объект культурно-досугового назначения на железнодорожной станции Шелашниково, ул. Привокзальная (реконструкция). |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 286,42 | 0,8 | 2,4 | - |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо на 2 машины в селе Старое Суркино, ул. Молодежная. объекты местного значения сельского поселения: - комплектные трансформаторные подстанции село Смагино, восточная часть села (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции село Сенькино, ул.Центральная (реконструкция); |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 20 180,69 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс на юге деревни Васильевка, ул.Центральная; - пожарный пирс на северо-востоке села Новое Суркино; - водозабор на востоке за границей деревни Васильевка (реконструкция); - водозабор на северо-востоке села Старое Суркино; - водонапорная башня село Смагино, площадка № 3; - резервуар железнодорожная станция Шелашниково, ул. Привокзальная; - комплектные трансформаторные подстанции село Сенькино, ул.Заречная (реконструкция). |
| Зоны рекреационного назначения | 5 374,53 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-оздоровительный комплекс на востоке деревни Новое Поле; - детская игровая площадка деревня Васильевка, ул. Школьная; - плоскостное спортивное сооружение деревня Васильевка, площадка № 1; - спортивная площадка деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская; - плоскостные спортивные сооружения село Новое Суркино, площадка № 2; - спортивная площадка село Новое Суркино, площадка № 2; - детская игровая площадка село Новое Суркино, площадка № 2; - спортивная площадка село Смагино, площадка № 3; - спортивная площадка село Смагино, площадка № 4; - детская площадка село Старое Суркино, ул. Центральная; - плоскостные спортивные сооружения село Сенькино, ул. Заречная; - спортивные площадки железнодорожная станция Шелашниково, ул. Советская; - физкультурно-оздоровительный комплекс деревня Васильевка, ул. Больничная; - озелененный бульвар деревня Васильевка, ул. Центральная; - сквер деревня Васильевка, ул. Больничная; - сквер деревня Васильевка, ул. Полевая; - сквер деревня Васильевка, ул. Центральная; - сквер деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская; - пляжная зона на северо-западе за границей деревни Аделаидовка; - озелененный бульвар село Новое Суркино, ул. Центральная; - сквер село Новое Суркино, ул. Центральная; - пляжная зона на северо-востоке села Новое Суркино; - зона отдыха село Новое Суркино, ул. Центральная; - парковая зона на севере села Смагино; - парковая зона село Смагино, площадка № 3; - озелененный бульвар село Смагино, площадка № 3; - парковая зона село Смагино, площадка № 3; - парковая зона село Смагино, площадка № 4; - парковая зона на востоке села Старое Суркино; - сквер село Старое Суркино, ул. Школьная; - сквер село Старое Суркино, ул. Центральная; - парковая зона село Сенькино, ул. Заречная; - сквер село Сенькино, ул. Молодежная; - сквер железнодорожная станция Шелашниково, ул. Нижняя; - сквер железнодорожная станция Шелашниково, ул. Переездная; - водозабор на севере села Смагино; - водозабор на севере села Новое Суркино; - комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка, ул. Больничная; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) село Новое Суркино, площадка № 2; - пожарный пирс село Сенькино, ул. Центральная; - пожарный пирс в центре деревни Вязовка. - пожарный пирс село Смагино, ул. Школьная. |
| Зоны специального назначения | 5,29 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище северо-восточнее за границей деревни Васильевка (реконструкция). объекты регионального значения: - скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1400 м от границы села Новое Суркино в юго-западном направлении; - скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1700 м от границы деревни Васильевка всеверо-западном направлении; - скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1000 м от границы села Сенькино в юго-восточном направлении. |